SKRIPSI

KAJI TEORITIK PENGARUH VARIASI PENGGUNAAN TIPE BUSI
TERHADAP KINERJA MOTOR JUPITER MX 135cc

OLEH
VILLIMON MAHUBESSY
2010 — 71— 006

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2015

KAJI TEORITIK PENGARUH VARIASI PENGGUNAAN TIPE
BUSI TERHADAP KINERJA MOTOR JUPITER MX 135cc

ABSTRAK

Oleh	: Villimon Mahubessy

Pembimbing I	: Ir. W. M. E. Wattimena, MS. Eng.

Pembimbing II	: Ir. R. Ufie, MT

Kaji teoritik pengaruh variasi penggunaan tipe busi terhadap kerja motor jupiter mx 135cc. Pengapian dari yang terjadi pada busi digunakan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga menghasilkan tenaga. Terdapat beberapa

tipe busi yang dipakai untuk melakukan penelitian untuk menilai performance kendaraan dengan menggunakan busi NGK standart, NGK iridium dan NGK platinum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi eksperimen dan kaji teoritik dengan menggunakan alat bantu dynamometer type prony brake juga menggunakan perhitungan termodinamika. Data yang diambil berupa data putaran dari poros engkol, serta waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 10 ml bahan bakar.

Berdasarkan data tersebut dihitung Tekanan Indikator (pi), Tekanan Efektif (pe), Daya indikator (Ni), Daya efektif (Ne) maupun Torsi motor (T).

Hasil Perhitungan dilakukan dengan mengacu lebih dulu pada data motor yaitu yang memberi harga harga Ne sebesar 12,522 HP pada putaran 8500 rpm. Randemen mekanis yang dimabil untuk kondisi rancangan ini yaitu sebesar 0,82. Secara umum terlihat bahwa hasil perhitungan perubahan variabel utama antara lain tekanan indikator (pi), tekanan efektif (pe), Daya indikator (Ni), Daya efektif (Ne) maupun Torsi motor (T) berubah secara teratur sejalan dengan perubahan besar harga tekanan akhir langkah hisap (pa) dan juga perubahan harga randemen mekanis (rim) yang dipilih. Dimana pada putaran 5640 rpm pada busi standart menunjukan hasil hitung daya efektif (Ne) 5,664 dan pada hasil ukur menunjukan nilai Ne yang lebih besar yaitu 7,650. Untuk pemakaian bahan bahan bakar hasil ukur sebesar 0,096 mL, diamana hasil hitung lebih baik yaitu 0,094 mL karena cenderung mengikuti trend dimana semakin besar daya yang dibutuhkan maka dibutuhkan pemakain bahan bakar sesuai hasil rancangan, namun pada hasil ukur menunnjukan semkin besar daya tidak diikuti dengan jumlah pemakaian bahan bakar yang besar namun cenderung menurun.

Kata Kunci : Tipe busi, Prony Brake , Teory Termodinamika, Performa Kendaraan