SKRIPSI

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH MASSA ES
TERHADAP KARAKTERISTIK PENDINGINAN IKAN
SELAMA PROSES PENYIMPANAN DALAM COOLBOX

Oleh:

ZICO F MARLISSA
NIM. 2009-71-008

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2015

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH MASSA ES TERHADAP
KARAKTERISTIK PENDINGINAN IKAN SELAMA PROSES
PENYIMPANAN DALAM COOLBOX

Oleh	: Zico F Marlissa

Pembimbing I	: Ir. R. Ufie, MT

Pembimbing II	: S. J. Litiloly, SSi., MT

ABSTRAK

Proses pengawetan ikan merupakan bagian penting dari mata rantai industri perikanan yang bertujuan mempertahankan mutu dan kesegaran ikan hasil tangkapan selama rentan waktu tertentu. Salah satu cara yang digunakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penurunan kualitas ikan yaitu dengan menggunakan kotak pendingin (coolbox). Saat ini, pengawetan ikan yang hendak di ekspor dengan cara disimpan dalam coolbox sedemikian dilakukan berdasarkan perkiraan dan pengalaman praktis, padahal dibituhkan kepastian massa es yang perlu digunakan untuk mempertahankan kesegaran ikan sesuai waktu penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan massa es dan ikan terhadap karakteristik penurunan temperatur ikan dalam coolbox dan perbandingan massa es dan ikan terhadap lama penyimpanan dimana kesegaran ikan dapat dipertahankan. Dan hasil pengukuran temperatur pada perbandingan massa ikan dan massa es masing-masing sebesar 1:1, 2:1, 3:1. Laju penurunan temperatur semakin cepat sejalan dengan bertambah massa es masing-masing sebesar 0,129 °C/menit, 0,062 °C/menit dan 0,061 °C/menit. Suhu penyimpanan dapat dicapai semakin rendah dengan bertambah massa es masing-masing sebesar 0,4 °C, 4,5 dan 6 °C. Suhu akhir penyimpanan yang dapat dicapai semakin tinggi dengan berkurangnya massa es masing-masing 6,7 °C, 13,4 °C dan 19,8 °C. Lama penyimpanan ikan untuk masing-masing perbandingan massa ikan dan massa es sebesar 23 jam, 19 jam,16 jam.

Kata Kunci : Penyimpanan ikan, Coolbox